## Slide 1: Evaluación rápida de daño estructural post-sismo con imágenes satelitales
TF_Grupo04 · Dataset xBD / xView2
Curso: Aplicaciones de IA en Estructuras · Docente: Kurt Walter Soncco Sinchi
Jhon Héctor Aire Artezano
Kevin Flores Paniura
Katherine Limaymanta Caballero
Jairo Paredes Mercado
Notes: [Expone: Jhon] (10 s) Buenas noches, somos el grupo 4. Nuestro proyecto busca evaluar rápidamente el daño en edificaciones después de un sismo usando imágenes satelitales.

## Slide 2: El problema: tras un sismo, evaluar daños tarda
Inspección presencial
Edificación por edificación, con riesgo para los inspectores.
Ventana crítica de 24–48 h
Rescate y evacuación no pueden esperar.
Lima: miles de casos a la vez
Alta sismicidad y mucha vivienda autoconstruida.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Podemos clasificar el nivel de daño de cada edificación con imágenes satelitales pre y post evento, como triaje antes de la inspección de campo?
Notes: [Expone: Jhon] (50 s) Hoy la evaluación de daños post-sismo depende de inspecciones de campo, lentas y riesgosas. En Lima, un sismo mayor dejaría miles de edificaciones por evaluar a la vez. Queremos saber si las imágenes satelitales permiten priorizar esa inspección.

## Slide 3: Los datos: una fila por edificio
16
datos por cada edificio
Su ubicación, tamaño, las condiciones de la imagen y su nivel de daño.
¿De dónde viene?
Grupo de datos
split
Imagen
img_id
Código del edificio
uid
Desastre
disaster
Tipo de desastre
disaster_type
Lo que queremos predecir
Nivel de daño (texto)
damage
Nivel de daño (número)
damage_ord
0
Sin daño
1
Menor
2
Mayor
3
Destruido
Tamaño y ubicación
Área en píxeles
area_px
Área en m²
area_m2
Centro del edificio
cx · cy
Cómo se tomó la foto
Resolución (m/píxel)
gsd
Inclinación del satélite
off_nadir_angle
Altura del sol
sun_elevation
Fecha
capture_date
Satélite
sensor
Notes: [Expone: Kevin] (45 s) Cada edificio del dataset lo convertimos en una fila con 16 datos. Primero, de dónde viene: qué imagen, qué desastre y un código único. Segundo, lo que queremos predecir: su nivel de daño, de 0 a 3. Tercero, su tamaño y ubicación dentro de la imagen. Y cuarto, cómo se tomó la foto: la resolución, la inclinación del satélite y la posición del sol. Este último grupo importa porque una foto inclinada o con sombras largas puede confundir al modelo; eso lo revisaremos en el análisis de estabilidad.

## Slide 4: Cómo lo haremos: 6 pasos
1
Descargar
Set de entrenamiento Tier 1 con los sismos de México y Palu.
data/raw/
2
Extraer etiquetas
JSON → tabla CSV, una fila por edificación.
src/extraer_etiquetas.py
3
Explorar (EDA)
Clases, áreas y eventos; foco en México.
notebooks/
4
Modelo base
Clasificar daño 0–3 con imagen pre y post.
entrega siguiente
5
Validar con PCS
Probar en un sismo no visto y medir estabilidad.
docs/marco_pcs.md
6
Comunicar
Informe, figuras y exposición.
reports/ · Presentacion/
● Entrega 1 ● Entregas siguientes
Notes: [Expone: Katherine] (50 s) El proyecto avanza en seis pasos. En esta primera entrega cubrimos descarga, extracción de etiquetas y exploración inicial. Después vienen el modelo base, la validación con el marco PCS y la comunicación de resultados. Para los datos usamos el sismo de Ciudad de México de 2017, una ciudad latinoamericana densa, y el sismo con tsunami de Palu, que es el escenario que se plantea para Callao. Debajo de cada paso está la carpeta del repositorio en GitHub donde se trabaja.

## Slide 5: Marco PCS: ¿el modelo es confiable?
Principio | Pregunta que responde | Qué haremos
Predictibilidad | ¿Funciona en un sismo que no vio? | Entrenar sin México y probar en México. Métrica F1, no exactitud.
Computabilidad | ¿Es factible y reproducible? | Subconjunto documentado, GPU gratuita, código y semillas en GitHub.
Estabilidad | ¿Cambian las conclusiones con decisiones razonables? | Fusionar clases, simular 2–3 % de etiquetas erróneas, desplazar polígonos, cambiar semillas.
Referencia: Yu, B. & Barter, R. (2024). Veridical Data Science. MIT Press. Detalle en docs/marco_pcs.md.
Notes: [Expone: Jairo] (55 s) Para que los resultados sean creíbles usamos los principios PCS. Predictibilidad: el modelo debe funcionar en un sismo que no vio. Computabilidad: todo debe poder correrse de nuevo con recursos gratuitos. Estabilidad: las conclusiones no deben cambiar ante decisiones razonables, como fusionar clases o considerar etiquetas con errores.

## Slide 6: Lo que tendremos al final
Una tabla documentada
Edificaciones del sismo de México con su nivel de daño y metadatos.
Un modelo de triaje
Clasifica el daño de cada edificación con imágenes pre y post.
Una medida de confianza
Qué tan bien funciona en un sismo nuevo y qué tan estable es.
Pensado como apoyo para priorizar inspecciones post-sismo en Lima.
Notes: [Expone: Jairo] (25 s) Al terminar el proyecto tendremos tres productos: una tabla de datos documentada, un modelo de triaje de daño y una evaluación honesta de su confiabilidad. La idea es que sirva como apoyo para priorizar inspecciones después de un sismo en Lima. Gracias.